## Slide 1
MCNP MOCA
交流学习

## Slide 2
交流内容
01 MCNP基本结构和例子
02 MCNP编写中遇到的问题及解决方法
03 MOCA程序基本用法
04 MOCA编写中注意问题

## Slide 3
MCNP基本结构和例子
首先，你的MCNP得可以运行的起来，要知道如何进行计算
输入文件
输出文件
运行信息文件

## Slide 4
MCNP基本结构和例子
一个γ射线点源，通过一个铅板后，被探测器所探测到
γ点源
探测器
铅板
空间
物质的结构和材料描述
过程的输入和输出

## Slide 5
MCNP基本结构和例子
标题卡
几何块卡
曲面卡
数据卡
物质说明
计数说明
计算类型
源说明
问题中止
sample 1
1 1 -11.34 1 -2 -3 4 -5 6 imp:p=1 $铅板
2 2 -3.67 7 -8 -9 imp:p=1 $探测器
3 3 -0.001204 -10 #(7 -8 -9) imp:p=1 $空气
4 0 10 imp:p=0
1 py 10
2 py 11
3 pz 5
4 pz -5
5 px 5
6 px -5
7 py 13
8 cy 5
9 py 23
10 so 50
M1 82207 1 $铅
M2 11023 0.5 53127 0.5 $NaI探测器
M3 7014 -0.7571
8016 -0.2305
18000 -0.0124 $空气
mode p
f1:p 2
e1 0 199i 2
sdef pos=0 0 0 erg=1 par=2 wgt=1
nps 1000000

## Slide 6
MCNP基本结构和例子
sample 1
1 1 -0.001204 -3 10 -11 imp:n=1 imp:p=1 $源位置
2 2 -0.95 1 -2 -3 4 -5 6 #1 imp:n=1 imp:p=1 $源外层
3 2 -0.95 3 -20 21 -22 -23 24 imp:n=1 imp:p=1 $慢化层
4 3 -0.95 20 -30 -22 31 -23 24 imp:n=1 imp:p=1 $屏蔽层1
5 3 -0.95 20 -30 21 -32 -23 24 imp:n=1 imp:p=1 $屏蔽层2
6 4 -1.60 40 -41 52 -55 53 -54 imp:n=1 imp:p=1 $水泥0
7 5 -1.60 40 -41 51 -52 53 -54 imp:n=1 imp:p=1 $水泥0.5
8 5 -1.60 40 -41 56 -51 53 -54 imp:n=1 imp:p=1 $水泥0.5
9 4 -1.60 40 -41 57 -56 53 -54 imp:n=1 imp:p=1 $水泥0
10 5 -1.60 40 -41 52 -55 54 -60 imp:n=1 imp:p=1 $水泥0.5
11 6 -1.60 40 -41 51 -52 54 -60 imp:n=1 imp:p=1 $水泥2
12 6 -1.60 40 -41 56 -51 54 -60 imp:n=1 imp:p=1 $水泥2
13 5 -1.60 40 -41 57 -56 54 -60 imp:n=1 imp:p=1 $水泥0.5
14 5 -1.60 40 -41 52 -55 60 -61 imp:n=1 imp:p=1 $水泥0.5
15 6 -1.60 40 -41 51 -52 60 -61 imp:n=1 imp:p=1 $水泥2
16 6 -1.60 40 -41 56 -51 60 -61 imp:n=1 imp:p=1 $水泥2
17 5 -1.60 40 -41 57 -56 60 -61 imp:n=1 imp:p=1 $水泥0.5
18 4 -1.60 40 -41 52 -55 61 -62 imp:n=1 imp:p=1 $水泥0
19 5 -1.60 40 -41 51 -52 61 -62 imp:n=1 imp:p=1 $水泥0.5
20 5 -1.60 40 -41 56 -51 61 -62 imp:n=1 imp:p=1 $水泥0.5
21 4 -1.60 40 -41 57 -56 61 -62 imp:n=1 imp:p=1 $水泥0
22 7 -7.13 42 -43 -44 imp:p=1 imimp:n=1 imp:p=1 imp:n=1 $BGO探测器
23 1 -0.001204 -100 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14
#15 #16 #17 #18 #19 #20 #21 #22 imp:n=1 imp:p=1
24 0 100 imp:n=0 imp:p=0
1 py -42.5
2 py 42.5
3 px 0
4 px -85
5 pz 50
6 pz -50
10 px -10
11 cx 5.5
20 px 5.5
21 py -30
22 py 30
23 pz 30
24 pz -30
30 px 74
31 py 2.5
32 py -2.5
40 px 75
41 px 95
42 px 97
43 cx 5.08
44 px 107.16
51 pz 0
52 pz 5
53 py -2.5
54 py 2.5
55 pz 10
56 pz -5
57 pz -10
60 py 7.5
61 py 12.5
62 py 17.5
100 so 500
M1 7014 -0.7571
8016 -0.2305
18000 -0.0124 $空气
M2 6012 0.3334
1001 0.6666 $聚乙烯CH2
M3 5011 -0.09
6012 -0.7835
1001 -0.1265 $9%含硼聚乙烯CH2
M4 14028 -0.09181
13027 -0.02837
26056 -0.02527
20040 -0.43666
12000 -0.020045
16032 -0.00798
19000 -0.002837
11023 -0.001339
1001 -0.005556
8016 -0.380133 $水泥0
M5 14028 -0.09103
13027 -0.02832
26056 -0.02525
20040 -0.4369
12000 -0.01215
16032 -0.008024
19000 -0.002813
11023 -0.004528
1001 -0.005556
8016 -0.380429
17035 -0.005 $水泥 0.5
M6 14028 -0.08863
13027 -0.02757
26056 -0.02458
20040 -0.4254
12000 -0.01183
16032 -0.007831
19000 -0.002739
11023 -0.01429
1001 -0.005556
8016 -0.371572
17035 -0.02 $水泥 2
M7 83209 0.2105
32000 0.1579
8016 0.6316 $Bi4Ge3O12
mode n p
ssw 42(7) -43(7) -44(7) pty=p
sdef pos=-1 0 0 erg=d2 par=1
si2 h 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
sp2 d 0 0.0618 0.0506 0.0281 0.0955 0.0787 0.1236 0.0843 0.0899
0.0562 0.0843 0.0337 0.0225 0.0506 0.0449 0.0393 0.0168 0.0112
0.0112 0.0112 0.0056
nps 500000000
Si：源信息分布
Sp：源信息分布
曲面源
ssr
f8:p 7
e8 0 999i 10

## Slide 7
MCNP基本结构和例子

## Slide 8
MCNP编写中遇到的问题及解决方法
能量
归一化计数
不准确度
一个粒子与样品发生作用的概率

## Slide 9
MCNP编写中遇到的问题及解决方法
问题1：
问题2：

## Slide 10
问题3：
MCNP编写中遇到的问题及解决方法
源的位置最好不要与几何体在同一平面

## Slide 11
MCNP编写中遇到的问题及解决方法

## Slide 12
MCNP编写中遇到的问题及解决方法
并行运算问题
TXT编辑

## Slide 13
MOCA程序基本用法
参考例子
拜拜

## Slide 14
MOCA程序基本用法

## Slide 15
MOCA程序基本用法

## Slide 16
MOCA程序基本用法

## Slide 17
MOCA程序基本用法

## Slide 18
MOCA编写中注意问题

## Slide 19
MOCA编写中注意问题

## Slide 20
好了，
吃饭去